|  | Vi levererar sinnesfrid |  |
| --- | --- | --- |

|  | Gardner Denver Sweden AB Skicka vidare ¦ Prenumerera ¦ Avprenumerera |  |
| --- | --- | --- |

|  | Vad är nytt med den nya generationen? Vi har i tidigare utskick nämnt den nya och förbättrade generationen klopumpar från Gardner Denver. I detta utskick ska vi gå mer på djupet och förklara de stora skillnaderna. Bilden visar en VLR 501 med intregrerad frekvensomvandlare. |  |
| --- | --- | --- |

|  | Horisontell rotor utan lagring i gaveln Med en mer kompakt design med liggande pumphus där lagret i gaveln tagits bort samt att växellådehus och kompressorhus numera gjuts i ett stycke får vi bättre smörjning och längre serviceintervaller. Tystare En bättre ljuddämpning samt att ljuddämparen numera är placerad under pumpen gör pumpen nästan 3 dB tystare än föregångaren DLR, Kompressorvarianten Givetvis har även DLR- serien fått motsvarande uppgradering. Behöver du högre tryck än nedan angivet kontakta oss. DLR 60 upp till +2,0 bar DLR 100 upp till +1,9 bar DLR 150 upp till +1,9 bar DLR 301 upp till +2,0 bar DLR 401 upp till +1,8 bar DLR 501 upp till +2,0 bar |  |
| --- | --- | --- |

|  | Varför ska du välja en Klopump från Gardner Denver? Gardner Denver har lång erfarenhet av vakuumpumpar . Klopumpen kan med fördel ersätta torrgående lamellpumpar och även en del sidkanalfläktar. Med klopumpen får du följande fördelar. Hög effektivitet Högt differentialltryck Rak karaktärestik Variablel hastighet Oljefri och kontaktfri kompression Ren luft Liten pulsation och tystare gång Låga servicekostnader Långa serviceintervall upp till 20 000 drifttimmar Konkurrenskraftigt pris Vill du veta mer ring oss Vill du veta mer klicka här |  |
| --- | --- | --- |

|  | Gardner Denver Sweden AB Götlundagatan 2 124 71 Bandhagen Telefon vxl 46 8 749 67 00 Fax 46 8 749 67 01 www.gd-elmorietschle.se infosweden@gardnerdenver.com |  |
| --- | --- | --- |