Det utprøvde alternativet til
Termisk stressavlastning

”Meta-Lax har vært til stor hjelp for NASA, og tas stadig i bruk.”    – NASA

”Meta-Lax er et utprøvd alternativ til 8 – 90 % av arbeid med termisk stressavlastning i varmebehandlet metall. ”	- Energidepartementet i USA

Meta-Lax, et påvist alternativ til stressavlastning

Bonal Technologies, Inc. • 248 582-0900                                                                            www.bonal.com

Fire viktige grunner hvorfor Meta-Lax er fremtidens stressavlastning

Kundene fra hver industri forteller det best

Romfart

"Etter at vi gikk over til Meta-Lax, holder vil måltoleranse på sveisinger og maskindeler som aldri før."

NASA

Nå er det din tur til å bli imponert av Meta-Lax!

# Text boxes

META-LAX

Hvordan Meta-Lax fungerer som stressavlastning

Meta-Lax er en prosess patentert av Bonal, som avlaster termisk stress i metallkomponenter med bruk av ikke-ødeleggende subharmoniske svingninger.

Alle metallstrukturer utviser harmonisk/ikke-harmonisk atferd (1. skanning). En termisk belastet strukturs (dvs. en som har blitt utsatt for kraftig temperaturfall) harmoniske kurve vil være ute av fase med hva som er den naturlige frekvens.

Ved å bruke svak, subharmonisk svingningsenergi (som er optimalt) og overvåking av strukturens respons, vil den harmoniske kurven gradvis forskyves (2. skanning) og gjenta seg (3. skanning) når stresset har blitt avlastet. Når skanningene gjentar seg er stressavlastningen fullført (3. skanning)!

Hvordan Meta-Lax fungerer under sveising

Meta-Lax-svingningene er så svake at de kan brukes under sveising (Meta-Lax Weld Conditioning) for å forhindre 50-90 % av vanlig forvrenging og/eller sprekking. De skånsomme svingningene gjør at metallets smeltebad holder seg flytende noen sekunder lenger, og dermed fører til jevn herding fra senter til overflate. Dette nye størkningsmønsteret unngår den enorme trekkraften som vanligvis forvrenger grunnmaterialet.

Meta-Lax sveiseteknikk tillater at flere størkninger finner sted til samme tid, noe som fører til finere sveisesømstruktur som også er sprekkbestandig. Metallurgisk sett, fører Meta-Lax' sveiseteknikk til økt duktilitet og effektverdier, henholdsvis på 400 % og 75 %.

Prinsipp 2b – Fasegjentakelse

Prinsipp 2a – Faseforskyvning

Sammenlikning av sveiseprofil

Sveiseprofil av	Sveiseprofil av

Normal sveising	MLWC-sveising

A36 Fotomikrografisk sammenlikning

Normal sveising	Meta-Lax-sveising

Kondisjonert sveising

Sertifisering: Eksklusivt fra Meta-Lax®  Prinsipp 1 – Subharmonisk svingning

Måling 1. skanning viser grunnmaterialets første respons og innstilling av subharmonisk (optimal) energi for stressavlastning.

Måling 2. skanning viser reduksjon av termisk stress, deretter justering for ny subharmonisk sone.

Måling 3. skanning viser skanninger som gjentas. Skanninger som gjentas indikerer at stressavlastning er gjennomført. Ingen gjetting!

1. Sparer penger

Meta-Lax kutter vanligvis 50-90 % av utgiftene assosiert med varmebasert stressavlastning. Vanlige kunder realiserer avkastning på investering etter seks til ni måneder.

2. Sparer tid

Meta-Lax er åtte ganger raskere enn stressavlastning med varmebehandling og reduserer vanligvis tiden som avlastningen tar med 65-98%.

3. Konsistent kvalitet

Meta-Lax er den eneste svingningsbaserte stressavlastningen som er like god eller bedre enn varmebasert stressavlastningen til å oppnå toppresultater på et jevnt nivå.

4. Verifiserbar

Kun Meta-Lax' stressavlastning har en unik (patentert) metode for å verifisere når stressavlastning er fullført. Ingen gjetting!

Meta-Lax Modell 2401

Meta-Lax Modell 200I

Kraftledere & vektkapasitet

Meta-Lax-produktserien

IFD

54 - 4 536 kg

2268 kg - over

IF

27 - 227 kg

V8i                  2Ai

45 - 9 072 kg      68 - 18 144 kg

Bilbransjen

"Meta-Lax-prosessen er av mange grunner vårt foretrukne valg når det gjelder stressavlastning."

General Motors

Høy ytelse

"Med systemet fra Meta-Lax har vi forbedret våre kunders generelle suksess."

Automotive Specialists

Gruvedrift

"Etter at vi startet med Meta-Lax, har vi eliminert sprekking i de siste 600-700 kryssrørene vi har laget. Det er så å si helt uhørt i vår industri.” Corrosion Engineering

Forsvar

"Vi så vår vrakproduksjonsandel gå fra 50 % til null, hvor den fremdeles befinner seg."

Forente Staters hær

Maskinering

"Vi har kuttet 8-12 timers prosesstid for flere slipinger ned til en enkel jobb som kun tar oss 6-8 timer."

Toyoda Machinery USA

Presstøping

"Jeg forventer fullt ut å tredoble levetiden til denne formen."

Airtex

Formproduksjon

"For oss betyr Meta-Lax garantert fornøyde kunder og et produkt av høy kvalitet."

Beiter Moldmaking

Sveising & fabrikasjon

"Med PPAW utfører vi mindre utjevning og trenger mindre arbeidskraft. Vi vet at sveisekvalitet er mye bedre med mindre innsats."

Peninsula Metal Fab

Kraftproduksjon

"Med Meta-Lax' system for termisk stressavlastning, har kostnadsreduksjon og kvalitetsforbedringer vært enorme."

Kanawha Mfg.