# SICAR Partner 2600 CE

# Rundsav med kipbar klinge

# Tekniske data:

Vægt 	700 kg.

# Med forridser og 45( kipbar klinge

Klinge dia. 	300 mm.

Klinge aksel dia. 	30 mm.

Klinge kip 	45(

Klinge hastighed 	3500 omdr./min.

Forridser klinge dia. 	100 mm.

Forridser klinge aksel dia. 	22 mm.

Forridser hastighed 	8000 omdr./min.

Max. skærehøjde for forridser 	5 mm. 	(3,5 mm ved 45()

Forridser kip 	45(

Faste bord dimensioner 	470 x 930

Side support bord 	770 x 300 mm.

Transportør dimensioner 	360 x 2600 mm.

Max. længde 	2600 mm.

Max. skære bredde mellem klinge 	1300 mm.

og skærm.

Dia. på udsugning 	120 mm.

1 rotationshastighed 	3500 omdr/min.

Rulle på transportør

Hurtig positionering af skærm 	15(, 22,5(, 30(, 45( - 90(

# Sikkerhedsafskærmning for sav klinge og forridser

Justerbare runde stål guides

Motor 	5,5 Hk ( 4 kW)

Forridser motor 	0,75 Hk ( 0,5 kW)

Teleskop skærm på transportør

Maskinen leveres uden klinger

Maskinen leveres i henhold til CE regulativerne.

Parallelogram udsugning

Pris 			Kr. 59.800,00

# Ekstra Udstyr:

Enkelt fase motor 3 hk (kW 2,2)			Kr.      990,00

Motor 7,5 hk (5,5 kW)			Kr.   4.250,00

Aluminiums skærm for klinge 			Kr.   1.300,00

skær mellem +30(/-45(

Forridser klinge dia. 90 mm., hul 22 mm. 			Kr.   1.400,00

For volt anderledes end 400/3/50			Kr.      700,00

# Alle priser er opgivet excl. moms

# Prisblad 2006