# LED PÅBYGNINGSARMATUR

# Egenskaber

- Robust og elegant LED påbygningsarmatur

- IK10 godkendt svarende til Vandalklasse I som er den maksimale beskyttelsesklasse

- Fremstillet af brandhæmmende polycarbonat

- Flot ensartet lysfordeling med en spredningsvinkel på 120 grader

- Til loft og vægmontering. Kan anvendes indendørs og udendørs. IP66 godkendt

- Armaturet har et forbrug på 14W med en systemeffekt på 600Lm

- Fås med integreret bevægelsessensor. Denne variant har mulighed for korridorfunktion med permanent 10% lys og 100% lys når bevægelser detekteres

- Bevægelsessensoren er med timer som kan indstilles fra 10 sekunder til 30 minutter. Desuden er sensoren med skumringsrelæ, hvor aktiveringsgrænsen kan varieres fra 0-500Lux

- Leveres med 40cm installationskabel for hurtig installation

- Armturet kan leveres med nødlysfunktion

- Leveres som standard i med skærm, frontring og hus i hvid. Frontring fås i Metalgrå

- Anvendelsesområder er kontorer, korridorer, trappeopgange, hospitaler, baderum, svømmehaller, sundhedscentre, storkøkkener, parkeringskældre, husmure

# Tekniske specifikationer

| Data | Beskrivelse |
| --- | --- |
| Udførsel | Skærm, frontring og hus i brandhæmmende PC |
| Lyskilde | SMD 5630, 3000K, CRI >80 |
| Tilslutning | Leveres med 40cm 3x1mm2 premonteret installationskabel |
| Kapsling | IP66 |
| Forkobling | Elektronisk driver |
| Montering | Fastgøres direkte på loft eller væg i medfølgende clips |
| Godkendelse | CE, RohS |

# Produktvarianter

| Artikel nr. | Variant | Mål B x D | Pris i DKK* |
| --- | --- | --- | --- |
| 170330 | 14W uden sensor | Ø300 x 100 | 390,00 |
| 170335 | 14W med sensor | Ø300 x 100 | 550,00 |

* Ex moms og afgift